Аварии, происшедшие на поднадзорных Госпромнадзору объектах и производствах за 2010 г.

| Дата | Предприятие | Обстоятельства аварии | Причина аварии |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 4 | 6 | 7 |
| 24.03 | НП ООО «Энергожилпром- строй» | При подъеме груза гусеничным краном ДЭК-251 произошел разрыв стрелового каната, падение стрелы крана, что привело к падению стрелы крана и смертельному травмированию рабочего | Нарушение требований проектной документации, выразившееся в установке стрелового каната, не соответствующего по типу и конструкции, указанному в паспорте на кран Эксплуатация крана с недопустимым износом стрелового каната. |
| 30.03 | ОАО «Мозырский НПЗ» | Во время производства работ по закрытию шаровой запорной арматуры произошел пропуск горячего висбрекинга из-под редуктора, что привело к термическому ожогу двух рабочих | Разгерметизация арматуры в результате среза штифтов и болтов по фланцевому соединению редуктора с корпусом шарового крана. Разрушение крепежных деталей было вызвано потерей несущей способности данных элементов от приложения усилий, превышающих их допустимую величину. Планирование сроков и объемов ревизии арматуры без учета сложных условий работы арматуры. |
| 06.04 | РПУ «Пинскрайгаз» | Во время перевозки автомобилем ЗиЛ-130 с прицепом баллонов с пропан-бутановой смесью произошло возгорание подкапотного пространства с проникновением пламени в кабину. Водитель на ходу выпрыгнул из кабины, после чего автопоезд сошел на правую обочину, далее в поле и сгорел. | Проведенная экспертиза представила заключение о невозможности установления технической причины возникновения пожара (аварии) из-за значительных термических повреждений автомобиля. Комиссия по расследованию чрезвычайного происшествия предполагает, что наиболее вероятной технической причиной аварии является разгерметизация топливной системы в подкапотном пространстве вследствие разрыва трубопроводов при воздействии внешних факторов (вибрации) |
| 07.04 | Брестское областное управление МЧС | При подъеме железобетонной мачты автомобильным краном КС 6476 кран потерял устойчивость и опрокинулся на бок. | Производство работ краном с нарушением проекта производства работ, выразившееся в установке крана на неподготовленную площадку, производство работ машинистом без ознакомления с проектом производства работ, при отсутствии на месте производства работ обученных в установленном порядке специалистов. |
| 14.07 | ИЧПТУП «Молодечненский литейный завод» | При эксплуатации индукционной тигельной печи произошел выход жидкого металла из разрушенного корпуса печи | Механическое повреждение тигля печи при загрузке, что привело к его разрушению; некачественная футеровка тигля печи. |
| 14.07 | ООО «Мостоотряд № 88» | При перемещении груза автокран КАТО NK – 500 MS потерял устойчивость и опрокинулся на бок. | Установка крана на неподготовленной площадке на свеженасыпанном, не утрамбованном грунте, эксплуатация крана с неисправными, отключенными приборами безопасности. Руководителями не обеспечены: безопасные условия работы крана и содержание его в исправном состоянии, некачественно разработан проект производства работ кранами. Машинист установил кран на неподготовленную площадку, не убедился в исправности приборов безопасности. |
| 15.07 | РУП «БМЗ» | При подвалке металлошихты мостовым завалочным краном произошел «хлопок» внутри печного пространства дуговой сталеплавильной печи ДСП-1 с выбросом около 10 т. металлошихты | Нарушение технологического процесса: при отгрузке поставщиками металлолома с присутствием взрывоопасных предметов; при приемке, переработке поступившего металлолома, загрузке скраповых корзин Отсутствие контроля за соблюдением персоналом копрового цеха технологического процесса со стороны ответственных лиц.. |
| 22.12 | Магистральный нефтепровод «Мозырь-Брест» | При производстве ремонта нефтепровода с разработкой грунта произошла его разгерметизация | Проводится расследование ( техническая экспертиза в рамках расследование) |
| 25.12 | 4 РУ ОАО «Беларуськалий» | На горизонте -440м произошло возгорание машины для перевозки людей МТ 353 | Конструктивные недостатки двигателя : недостаточная прочность кронштейна по креплению топливного фильтра; отсутствие изоляции на клеммах стартера |