Перечень вопросов

для аттестации экспертов в области промышленной безопасности

| Условное обозначение области аттестации | Наименование области аттестации |
| --- | --- |
| 19Э | Проведение экспертизы промышленной безопасности объектов магистральных трубопроводов |
| 19ТО | Проведение технического освидетельствования объектов магистральных трубопроводов |

Условное обозначение, наименование и сведения об утверждении НПА, ТНПА, содержащих требования промышленной безопасности, в объеме которых проводится аттестации экспертов в области промышленной безопасности.

[1] Закон Республики Беларусь от 9 января 2002 г. № 87-З «О магистральном трубопроводном транспорте» 
(в редакции Закона Республики Беларусь от 12 июля 2022 г. № 189-З «Об изменении Закона Республики Беларусь «О магистральном трубопроводном транспорте»).

[2] Технический регламент Евразийского экономического союза «О требованиях к магистральным трубопроводам для транспортирования жидких и газообразных углеводородов» (ТР ЕАЭС 049/2020) (Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 23 декабря 2020 г. № 121).

[3] Положение о порядке установления охранных зон магистральных трубопроводов, размерах и режиме их использования, утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21 ноября 2022 г. 
№ 800.

[4] ТКП 037-2006 (02230) Правила безопасности при эксплуатации средств и систем автоматизации на объектах магистральных газопроводов.

[5] ТКП 038-2006 (02230). Правила безопасности при эксплуатации магистральных газопроводов.

[6] ТКП 039-2006 (02230) Правила технической эксплуатации магистральных газопроводов.

[7] СТБ ГОСТ Р 51164-2001 Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к защите от коррозии.

[8] СНиП III-42-80 Часть III. Правила производства и приемки работ. Глава 42 Магистральные трубопроводы.

[9] СНиП 2.05.06-85 Магистральные трубопроводы.

[10] ВСН 011-88 Миннефтегазстрой. Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Очистка полости и испытание.

[11] ВСН 012-88 Миннефтегазстрой. Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Контроль качества и приемка работ. Часть I.

[12] ГОСТ 34182-2017 Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Эксплуатация и техническое обслуживание. Основные положения.

[13] ГОСТ 34181- 2017 Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Техническое диагностирование. Основные положения.

[14] Положение о порядке приемки в эксплуатацию объектов строительства (ПСМ РБ от 06.06.2011 № 716).

[15] ТКП 054-2007 (02300) Техническое диагностирование и продление назначенного ресурса (назначенного срока службы) безопасной эксплуатации технических устройств, оборудования и сооружений. Общие положения (с учетом изменения № 1, утвержденного приказом МЧС РБ от 21 марта 2011 г. № 56).

[16] Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением (утв. пост. МЧС РБ от 27.12.2022 № 84).

[17] Закон Республики Беларусь от 5 января 2016 г. № 354-З «О промышленной безопасности».

| № п/п | НПА, ТНПА | Вопрос | Область аттестации |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [1] ст. 1 | Что такое магистральный трубопроводный транспорт? | 19Э |
|  | [1] ст. 1 | Что такое магистральный трубопровод? | 19Э, 19ТО |
|  | [1] ст. 1 | Что такое охранная зона магистрального трубопровода? | 19Э, 19ТО |
|  | [1] ст. 1 | Что такое ввод в эксплуатацию объекта магистрального трубопровода? | 19Э, 19ТО |
|  | [1] ст. 19 | Чему должны соответствовать проектные решения при возведении, эксплуатации объектов магистральных трубопроводов? | 19Э, 19ТО |
|  | [1] ст. 1 | Что такое вывод в эксплуатацию объекта магистрального трубопровода? | 19Э, 19ТО |
|  | [1] ст. 1 | Что такое минимальное расстояние до объекта магистрального трубопровода? | 19Э, 19ТО |
|  | [1] ст. 1 | Что такое объект магистрального трубопровода? | 19Э |
|  | [1] ст. 1 | Что такое технический коридор магистральных трубопроводов? | 19Э |
|  | [1] ст. 1 | Что такое транспортирование продукции? | 19Э, 19ТО |
|  | [1] ст. 1 | Что такое эксплуатация объектов магистрального трубопровода? | 19Э |
|  | [1] ст. 2 | Сфера действия Закона «О магистральном трубопроводном транспорте»? | 19Э |
|  | [1] ст. 4 | Кто являются субъектами отношений в области магистрального трубопроводного транспорта? | 19Э, 19ТО |
|  | [1] ст. 4 | Что является объектами отношений в области магистрального трубопроводного транспорта? | 19Э, 19ТО |
|  | [1] ст. 8 | В какой собственности могут находиться магистральные трубопроводы или объекты магистральных трубопроводов? | 19Э, 19ТО |
|  | [1] ст. 9 | Кем осуществляется государственное регулирование в области магистрального трубопроводного транспорта? | 19Э, 19ТО |
|  | [1] ст. 4 | Какие объекты, связанные в единый технологический процесс, входят в состав объектов магистрального трубопровода? | 19Э, 19ТО |
|  | [1] ст. 15 | Где запрещается возведение объектов магистральных трубопроводов? | 19Э, 19ТО |
|  | [1] ст. 19 | В соответствии с какими требованиями разрабатывается проектная документация? . | 19Э, 19ТО |
|  | [1] ст. 21 | Кем принимается решение о выводе из эксплуатации объектов магистральных трубопроводов и о ликвидации? | 19Э, 19ТО |
|  | [1] ст. 32 | В каких целях устанавливаются охранные зоны объектов магистральных трубопроводов? | 19Э, 19ТО |
|  | [1] ст. 32 | Что выполняют операторы в границах охранных зон? | 19Э |
|  | [1] ст. 33 | Каким документами устанавливаются минимальные расстояния до объектов магистральных трубопроводов? | 19Э |
|  | [2] п. 1 | Какие обязательные требования к магистральным трубопроводам устанавливает ТР ЕАЭС 049/2020? | 19Э, 19ТО |
|  | [2] п. 1 | Что является объектом технического регулирования ТР ЕАЭС 049/2020? | 19Э, 19ТО |
|  | [2] п. 1 | В каких целях разработан ТР ЕАЭС 049/2020? | 19Э, 19ТО |
|  | [2] п. 1 | На какие трубопроводы не распространяется ТР ЕАЭС 049/2020? | 19Э, 19ТО |
|  | [2] п. 5 | Что такое линейная часть магистрального трубопровода в соответствии с ТР ЕАЭС 049/2020? | 19Э, 19ТО |
|  | [2] п. 5 | Что такое приемка объекта магистрального трубопровода в соответствии с ТР ЕАЭС 049/2020? | 19Э |
|  | [2] п. 5 | Что такое технологический режим эксплуатации магистрального трубопровода в соответствии с ТР ЕАЭС 049/2020? | 19Э |
|  | [2] п. 5 | Что такое эксплуатационная документация в соответствии с ТР ЕАЭС 049/2020? | 19Э, 19ТО |
|  | [2] п. 5 | Что такое эксплуатационные параметры магистрального трубопровода в соответствии с ТР ЕАЭС 049/2020? | 19Э |
|  | [2] п. 5 | Что такое эксплуатация магистрального трубопровода в соответствии с ТР ЕАЭС 049/2020? | 19Э, 19ТО |
|  | [2] п. 5 | Что такое эксплуатирующая организация в соответствии с ТР ЕАЭС 049/2020? | 19Э, 19ТО |
|  | [2] п. 8 | В каком порядке осуществляется ввод объектов магистрального трубопровода в эксплуатацию в соответствии с ТР ЕАЭС 049/2020? . | 19Э, 19ТО |
|  | [2] п. 11 | В каком порядке осуществляется определение минимальных расстояний до магистрального трубопровода в соответствии с ТР ЕАЭС 049/2020? | 19Э, 19ТО |
|  | [2] п. 14 | В соответствии с каким законодательством осуществляется размещение магистральных трубопроводов на территориях населенных пунктов, особо охраняемых природных территориях, в зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения в соответствии с ТР ЕАЭС 049/2020? | 19Э, 19ТО |
|  | [2] п. 38 | После завершения строительства (реконструкции) трубопровода для транспортирования жидких углеводородов номинальным диаметром DN 150 и более и газообразных углеводородов номинальным диаметром DN 300 и более, а также для восстановления несущей способности участка такого трубопровода с заменой труб в соответствии с проектной документацией проводится в соответствии с ТР ЕАЭС 049/2020? | 19Э |
|  | [2] п. 40 | При эксплуатации магистрального трубопровода следует обеспечивать в соответствии с ТР ЕАЭС 049/2020? | 19Э |
|  | [2] п. 44 | Каким законодательством определяются условия использования охранной зоны магистрального трубопровода и порядок взаимодействия заинтересованных лиц в соответствии с ТР ЕАЭС 049/2020? | 19Э, 19ТО |
|  | [2] п. 48 | Чем обеспечивается соответствие магистрального трубопровода требованиям ТР ЕАЭС 049/2020? . | 19Э |
|  | [2] п. 49 | Где устанавливаются методы исследований (испытаний) и измерений в соответствии с ТР ЕАЭС 049/2020? | 19Э |
|  | [2] п. 50 | В каких формах проводится оценка соответствия магистрального трубопровода требованиям ТР ЕАЭС 049/2020? | 19Э, 19ТО |
|  | [2] п. 53 | Какие объекты магистрального трубопровода подлежат приемке в соответствии с ТР ЕАЭС 049/2020? | 19Э, 19ТО |
|  | [2] п. 55 | На какой основе проводится приемка магистрального трубопровода в соответствии с ТР ЕАЭС 049/2020? | 19Э |
|  | [2] п. 57 | Когда запрещаются приемка и ввод в эксплуатацию магистрального трубопровода (объекта магистрального трубопровода) в соответствии с ТР ЕАЭС 049/2020? | 19Э, 19ТО |
|  | [2] п. 59 | Как маркируется магистральный трубопровод, соответствующий требованиям ТР ЕАЭС 049/2020? | 19Э, 19ТО |
|  | [3] п. 3 | Опасными производственными факторами на магистральных трубопроводах являются? | 19Э, 19ТО |
|  | [3] п. 4 | Что обязаны операторы разработать и предоставить в организацию, осуществляющую ведение земельно-информационной системы Республики Беларусь? | 19Э, 19ТО |
|  | [3] п. 5 | Охранная зона в отношении магистрального трубопровода, транспортирующего продукцию? | 19Э |
|  | [3] п. 5 | Охранная зона в отношении двух и более транспортирующих продукцию магистральных трубопроводов, проложенных в одном техническом коридоре? | 19Э |
|  | [3] п. 5 | Охранная зона в отношении подводного перехода магистральных трубопроводов? | 19Э, 19ТО |
|  | [3] п. 5 | Охранная зона в отношении насосной (перекачивающей), компрессорной, газораспределительной, газоизмерительной станции, станции охлаждения газа, объекта перевалки жидких углеводородов магистрального трубопровода, резервуарного парка объектов магистрального трубопровода, узла измерения жидких и газообразных углеводородов, пунктов приемки и сдачи жидких углеводородов, пунктов подогрева нефти, наливной или сливной эстакады, площадки с компрессорной станцией на объекте подземного хранения газообразных углеводородов ? | 19Э, 19ТО |
|  | [3] п. 5 | Охранная зона в отношении емкости для хранения и разгазирования конденсата, земляного амбара для аварийного выпуска жидких углеводородов? | 19Э, 19ТО |
|  | [3] п. 5 | Что указывается на информационной табличке, размещаемой на опознавательных столбах? | 19Э, 19ТО |
|  | [3] п. 6 | Опознавательные столбы высотой 1,5 - 2 метра с информационной табличкой устанавливаются оператором на оси магистрального трубопровода? | 19Э |
|  | [3] п. 11 | С какой периодичностью операторы обязаны расчищать трассу магистрального трубопровода от кустарниковой и древесной растительности, древесных остатков и других легковоспламеняющихся материалов? | 19Э, 19ТО |
|  | [3] п. 14 | Что запрещается в охранных зонах? | 19Э, 19ТО |
|  | [3] п. 15 | Что должны сделать юридические лица, индивидуальные предприниматели для выполнения строительных и земляных работ в охранных зонах? | 19Э, 19ТО |
|  | [3] п. 18 | На какой срок распространяется срок действия разрешения на право выполнения строительных и земляных работ в охранных зонах магистральных трубопроводов? | 19Э |
|  | [3] п. 20 | Кем определяется порядок организации и выполнения работ в охранных зонах определяется? . | 19Э, 19ТО |
|  | [3] п. 22 | Что должен содержать проект производства работ выполнения работ в охранных зонах? | 19Э |
|  | [4] п.4 | При каком перерыве в работе по обслуживанию средств и систем автоматизации на объектах магистральных газопроводов персонал обязан пройти производственное обучение непосредственно на рабочем месте? | 19Э |
|  | [4] п.4 | Как оформляется допуск персонала к самостоятельному обслуживанию средств и систем автоматизации на объектах магистральных газопроводов? . | 19Э, 19ТО |
|  | [4] п.5.2.3. | С чьим участием организация, проводившая монтажные работы средств и систем автоматизации на объектах магистральных газопроводов, должна провести проверку правильности выполнения монтажа, а также соответствия требованиям проектной документации? | 19Э, 19ТО |
|  | [4] п.5.3.2. | На каких стадиях программы и графики пуско-наладочных работ, разрабатываемые организацией, должны определять порядок проведения этих работ для средств и систем автоматизации на объектах магистральных газопроводов? | 19Э, 19ТО |
|  | [4] п.5.4.6. | В какие сроки должны быть устранены недостатки, перечисленные в акте рабочей комиссией по результатам комплексного опробования оборудования средств и систем автоматизации на объектах магистральных газопроводов? | 19Э, 19ТО |
|  | [4] п.6.1.1. | Какая из указанной ниже документации должна находиться на каждом объекте магистрального газопровода для обеспечения нормальной эксплуатации средств и систем автоматизации? | 19Э, 19ТО |
|  | [4] п.6.1.2. | По чьему распоряжению должны проводиться все работы на средствах и системах автоматизации на объектах магистральных газопроводов? . | 19Э, 19ТО |
|  | [4] п.6.2.2. | В каких случаях должна осуществляться проверка аварийных защит средств и систем автоматизации газоперекачивающих агрегатов ГПА? | 19Э |
|  | [4] п.6.2.4. | Допускается ли регулировка датчиков, установленных на движущихся механизмах оборудования магистральных газопроводов? | 19Э, 19ТО |
|  | [4] п.7.1.3. | Какие работы, из перечисленных ниже, при эксплуатации средств и систем автоматизации магистральных газопроводов, категорически запрещается осуществлять в устройствах при включенном электропитании? | 19Э, 19ТО |
|  | [4] п.7.2.2. | Какой инструмент должен применяться при выполнении работ в пожаро и взрывоопасных помещениях? | 19Э, 19ТО |
|  | [4] п.7.2.4. | Для безопасной эксплуатации газокомпрессорной, помещений КС для нагнетателей, насосных для перекачки загрязненных вод, конденсатных насосных и т. д. необходимо предусматривать устройства автоматической сигнализации, действующие в тех случаях, когда содержание газа или паров превышает... | 19Э, 19ТО |
|  | [4] п.7.4.2. | При какой температуре наружного воздуха запрещается проведение работ со средствами и системами автоматизации на открытом воздухе без снятия и с частичным снятием напряжения? | 19Э, 19ТО |
|  | [4] п.7.6.5. | С какой периодичностью подлежат проверке предохранительные клапаны, установленные в устройствах пневмо и гидроавтоматики на магистральных газопроводах? | 19ТО |
|  | [4] п.7.6.5. | На какое давление должны быть настроены предохранительные клапаны, установленные в устройствах пневмо и гидроавтоматики на магистральных газопроводах? | 19ТО |
|  | [4] п.7.6.7. | В каких местах должны быть обязательно промаркированы трубные соединительные линии, в том числе импульсные, средств и систем автоматизации магистральных газопроводов? | 19ТО |
|  | [4] п.7.6.14. | Какая квалификационная группа по электробезопасности должна быть у лиц, проводящих работы с электротехническими устройствами в пневмо и гидросистемах средств автоматизации магистральных газопроводов? | 19Э, 19ТО |
|  | [4] п.7.7.3. | Какие действия запрещается производить на земной поверхности в пределах охранной зоны шириной 1 м по обе стороны от проекции кабеля? | 19Э, 19ТО |
|  | [4] п.7.8.1. | Какой предмет считается электростатически заземленным? | 19Э, 19ТО |
|  | [5] п.7.2. | Начиная с какого возраста работники допускаются к эксплуатации, обслуживанию и ремонту технологического и другого оборудования объектов магистральных газопроводов? | 19Э, 19ТО |
|  | [5] п.7.5. | ИТР и рабочие, привлекаемые к аварийно-ремонтным работам на магистральных газопроводах, помимо обучения и периодических инструктажей должны участвовать в учебно-тренировочных занятиях по ликвидации возможных аварий не реже ... . | 19Э |
|  | [5] п.7.7. | При выдаче заданий по обслуживанию магистральных газопроводов группе рабочих (двум и более человекам) один из них должен быть ... | 19ТО |
|  | [5] п.8.3. | О каких чрезвычайных ситуациях, связанных с эксплуатацией магистральных газопроводов, необходимо немедленно уведомлять Госпромнадзор и другие организации в соответствии с установленным порядком? | 19Э, 19ТО |
|  | [5] п.9.4. | Каковы правила входа посторонних лиц на объекты магистральных газопроводов и нахождения их на рабочих местах? | 19Э, 19ТО |
|  | [5] п.9.11. | Какое требование предъявляется к открытию дверей помещений на объектах магистральных газопроводов? | 19Э, 19ТО |
|  | [5] п.9.11. | Какое требование предъявляется к материалу полов помещений на объектах магистральных газопроводов? | 19Э, 19ТО |
|  | [5] п.9.14. | Какие колодцы на объектах магистральных газопроводов являются газо- и взрывоопасными? | 19Э, 19ТО |
|  | [5] п.9.14. | С какой периодичностью должны проверяться на загазованность колодцы, расположенные на промплощадках и вдоль газопроводов на расстоянии 15 м от них? | 19Э, 19ТО |
|  | [5] п.9.15. | Какое требование предъявляется к входам в подземные помещения объектов магистральных газопроводов на территории неохраняемых площадок? | 19Э, 19ТО |
|  | [5] п.9.17. | С какой целью в крышках колодцев, расположенных на промплощадках и вдоль газопроводов на расстоянии 15 м от них должны быть просверлены отверстия? | 19Э, 19ТО |
|  | [5] п.9.19 | Какой документ должен оформляться при проведении работ по осмотру и очистке газо- и взрывоопасных колодцев? | 19Э, 19ТО |
|  | [5] п.9.20 | Что должен знать персонал магистральных газопроводов, обслуживающий колодцы, в которых возможна загазованность выше ПДК? | 19Э, 19ТО |
|  | [5] п.9.21 | Какой минимальный состав бригады допускается при работе в колодце? | 19Э, 19ТО |
|  | [5] п.9.22 | При какой концентрации газа в колодце, спускаться в него допускается только в шланговом или изолирующем противогазе? | 19Э, 19ТО |
|  | [5] п.9.23 | Какие светильники необходимо применять при работе в колодцах, расположенных на промплощадках и вдоль газопроводов? | 19Э, 19ТО |
|  | [5] п.9.23 | Где и когда необходимо включать и выключать светильники при выполнении работ в колодцах магистральных газопроводов? | 19Э, 19ТО |
|  | [5] п.9.27 | Разрешается ли на объектах магистральных газопроводов в случае аварийной остановки (отключения) оборудования, трубопроводов, КИПиА производить повторный пуск их в работу до выявления и устранения причины нарушения, вызвавшей аварийную остановку (отключение)? | 19Э, 19ТО |
|  | [5] п.9.31 | Какой величины допускается максимальная температура поверхности тепловой изоляции, которой покрыта горячая поверхность оборудования и трубопровода внутри помещения? | 19Э, 19ТО |
|  | [5] п.9.31 | Какой величины допускается максимальная температура поверхности тепловой изоляции, которой покрыта горячая поверхность оборудования и трубопровода снаружи помещения? | 19Э, 19ТО |
|  | [5] п.9.32. | Каким документом должно быть оформлено опробование или испытание после ремонта запорной, регулирующей или предохранительной арматуры магистральных газопроводов? | 19Э, 19ТО |
|  | [5] п.9.34 | Какая информация должна быть выбита на хвостовике заглушки, устанавливаемой между фланцами магистральных трубопроводов? | 19Э, 19ТО |
|  | [5] п.10.1 | Каким способом защищают наружную поверхность магистральных газопроводов от атмосферной коррозии при их надземной прокладке? | 19Э, 19ТО |
|  | [5] п.10.1 | Каким способом следует защищать трубопроводы магистральных газопроводов от внутренней коррозии при наличии в составе транспортируемого газа агрессивных компонентов? | 19Э, 19ТО |
|  | [5] п.10.11 | В какой последовательности производится подключение измерительного прибора при проведении измерения потенциалов и других электрических параметров системы защиты от коррозии магистрального газопровода? | 19Э, 19ТО |
|  | [5] п.10.12 | В каком минимальном составе должна быть бригада, которая проводит работы по измерению потенциалов в колодцах, глубоких шурфах и траншеях для определения эффективности электрохимической защиты магистрального газопровода? | 19Э, 19ТО |
|  | [5]п.10.13 | Какое требование предъявляется к количественному составу исполнителей, производящих электроизмерительные работы в системе защиты от коррозии магистрального газопровода в пределах проезжей части автодорог и полотна железных дорог? | 19Э, 19ТО |
|  | [5]п.10.15 | Какую минимальную квалификационную группу по электробезопасности должно иметь одно из лиц электротехнического персонала, производящего измерения мегомметром в системе электрохимической защиты магистрального газопровода? | 19Э, 19ТО |
|  | [5] п.10.16 | При какой максимальной длине провода допускается производить измерения потенциалов на газопроводе, если параллельно газопроводу проходит воздушная линия электропередач напряжением 10 кВт и выше? | 19Э, 19ТО |
|  | [5] п.10.18 | Допускается ли во время грозы производить электроизмерительные работы в системе защиты от коррозии магистрального газопровода? | 19Э, 19ТО |
|  | [5] п.11.1 | Что должно устанавливаться на магистральном трубопроводе при наличии в транспортируемом газе газоконденсата? | 19Э |
|  | [5] п.11.3 | Какие требования предъявляются к свече, через которую на магистральных газопроводах производится сброс газоконденсата из конденсатосборников в атмосферу без сжигания? | 19Э, 19ТО |
|  | [5] п.12.1.7 | На каком расстоянии от оси крайнего газопровода в каждую сторону трассу линейной части магистрального газопровода, проходящую по лесным массивам, следует периодически очищать от лесорастительности и содержать в безопасном и противопожарном состоянии? | 19Э, 19ТО |
|  | [5] п.12.1.9 | С какой периодичностью должны обследоваться переходы линейной части магистрального газопровода через автодороги всех категорий с анализом проб воздуха из вытяжной свечи? | 19Э, 19ТО |
|  | [5] п.12.1.12 | В каких случаях должен быть проведен внеочередной осмотр и обследование участка магистрального газопровода? | 19Э, 19ТО |
|  | [5] п.2.1.19, п.2.1.20 | Что должен предпринимать работник, если в процессе осмотра трассы газопровода обнаружено нарушение герметичности или другие опасные ситуации? | 19Э, 19ТО |
|  | [5] п.12.1.24 | В каких случаях разрешается устранять утечку газа на действующем магистральном газопроводе через трещину путем ее подчеканки? | 19Э, 19ТО |
|  | [5] п.12.1.25 | Допускается ли временная установка бандажей и других устройств для устранения утечки газа на магистральном газопроводе? | 19Э, 19ТО |
|  | [5] п.12.2.2 | Что следует предпринять при достижении деформации надземных линейных участков магистральных газопроводов, его опор и подвесок, близких к предельно допустимым? | 19Э, 19ТО |
|  | [5] п.12.2.3 | Как быстро необходимо устранить выявленные у надземного магистрального газопровода деформации опор и подвесок, превышающие допустимые, а так же нарушения их безопасного технического состояния? | 19Э, 19ТО |
|  | [5] п.12.2.5 | Как быстро необходимо устранить выявленные у надземного магистрального газопровода нарушения антикоррозионного покрытия? | 19Э, 19ТО |
|  | [5] п.12.2.7 | На каком максимальном расстоянии от заменяемой (ремонтируемой) опоры надземного магистрального газопровода должна быть установлена временная опора? | 19Э, 19ТО |
|  | [5] п.12.2.8 | На каком минимальном расстоянии от опор надземного магистрального газопровода разрешается проезд транспортных средств и механизмов вдоль его трассы? | 19Э, 19ТО |
|  | [5] п.12.2.10 | Что должно быть обязательно указано на дорожном знаке, устанавливаемом на переезде через надземный магистральный газопровод? | 19Э, 19ТО |
|  | [5] п.13.1.3 | Какой документ должен быть заведен на каждую систему и устройство компрессорных станций магистральных газопроводов? | 19Э, 19ТО |
|  | [5] п.13.1.5 | Что из указанного ниже должно входить в состав оборудования компрессорного цеха на объекте магистральных газопроводов? | 19Э, 19ТО |
|  | [5] п.13.1.6 | При каком содержании горючих газов в воздухе помещений компрессорной станции магистрального газопровода должна автоматически включаться аварийная вытяжная вентиляция? | 19Э, 19ТО |
|  | [5] п.13.1.7 | При каком содержании горючих газов в воздухе помещений эксплуатация компрессорного цеха на объекте магистрального газопровода должна быть прекращена? | 19Э, 19ТО |
|  | [5] п.13.1.10 | Кем утверждается план-график контроля воздуха рабочей зоны с помощью переносных газоанализаторов на ПДК и ПДВК в помещениях компрессорной станции магистрального газопровода? | 19Э, 19ТО |
|  | [5] п.13.1.10 | Какая информация должна быть указана в плане-графике контроля воздуха рабочей зоны с помощью переносных газоанализаторов на ПДК и ПДВК в помещениях компрессорной станции магистрального газопровода? | 19Э, 19ТО |
|  | [5] п.13.1.20 | В компрессорном цехе на объекте магистрального газопровода, а также вне его, в пределах зоны обслуживания, выхлопные трубопроводы и горячие воздуховоды должны быть теплоизолированы, если имеют температуру выше ... | 19Э, 19ТО |
|  | [5] п.13.1.21 | На какую величину выше верхней образующей кровли здания компрессорного цеха на объекте магистрального газопровода должны быть выведены трубы выхлопных газов, а также свечи обвязок ГТУ и ГМК? | 19Э, 19ТО |
|  | [5] п.13.1.22 | Где должен быть нанесен номер газоперекачивающего агрегата (ГПА)? | 19Э, 19ТО |
|  | [5] п.13.1.26 | Разрешается ли входить в камеры воздушных фильтров при пуске и работе газоперекачивающих агрегатов? | 19Э, 19ТО |
|  | [5] п.13.1.27 | Пускать в работу газоперекачивающий агрегат после ревизии, ремонта и длительного отключения (кроме резервного) необходимо по ... | 19Э, 19ТО |
|  | [5] п.13.1.28 | Разрешается ли во время грозы в районе компрессорной станции производить пуски и плановые остановы газоперекачивающих агрегатов, переключения в технологической обвязке и на силовом электрооборудовании? | 19Э, 19ТО |
|  | [5] п.13.1.29 | Допускается ли на компрессорной станции магистрального газопровода снимать защитные решетки, установленные на приеме центробежных нагнетателей в первый период эксплуатации? | 19Э, 19ТО |
|  | [5] п.13.1.30 | Разрешается ли оставлять работающие газоперекачивающие агрегаты без надзора обслуживающих их лиц? | 19Э, 19ТО |
|  | [5] п.13.1.31 | Что из указанного ниже необходимо выполнить на компрессорной станции магистрального газопровода при обнаружении утечки газа, которую невозможно быстро ликвидировать? | 19Э, 19ТО |
|  | [5] п.13.1.32 | Что следует предпринять при утечке масла из отдельных узлов газоперекачивающих агрегатов или из системы смазки кроме мер по ликвидации утечек? | 19Э, 19ТО |
|  | [5] п.13.1.33 | Разрешается ли устранять обнаруженную неисправность на работающем газоперекачивающем агрегате? | 19Э, 19ТО |
|  | [5] п.13.1.34 | В каких из указанных случаев компрессорный цех магистрального газопровода должен быть аварийно остановлен с отключением от газопровода и выпуском газа из технологических коммуникаций? . | 19Э, 19ТО |
|  | [5] п.13.1.34 | Кому необходимо немедленно передавать информацию об аварийной обстановке газоперекачивающего агрегата и компрессорного цеха? | 19Э, 19ТО |
|  | [5] п.13.1.35 | В каком из указанных ниже случаев дежурный персонал должен осуществлять аварийную остановку газоперекачивающего агрегата? | 19Э, 19ТО |
|  | [5] п.13.1.39 | Допускается ли ремонт и монтаж газоперекачивающего агрегата в действующем цехе компрессорной станции? | 19Э, 19ТО |
|  | [5] п.13.1.43 | При наличии какого документа разрешается производить работы по вскрытию нагнетателей при ремонте их в машинном зале и галерее компрессорной станции магистрального газопровода? | 19Э, 19ТО |
|  | [5] п.13.1.47 | С какой периодичностью следует проводить анализы воздуха на рабочих местах в период вскрытия нагнетателя компрессорной станции магистрального газопровода? | 19Э, 19ТО |
|  | [5] п.13.1.48 | Отремонтированный газоперекачивающий агрегат следует закрывать после ... | 19Э, 19ТО |
|  | [5] п.13.2.6 | Какое требование предъявляется к маховикам задвижек и вентилей на линии подачи масла в маслоохладитель и на сливе из маслобака газомоторного компрессора? | 19Э, 19ТО |
|  | [5] п.13.2.7 | Разрешается ли работа газомоторного компрессора с искрением на контакте электропровода высокого напряжения к запальной свече? | 19Э, 19ТО |
|  | [5] п.13.2.8 | Почему необходимо периодически очищать от нагара запальные свечи газомоторного компрессора? | 19Э, 19ТО |
|  | [5] п.13.2.9 | Что из указанного ниже запрещено делать во время работы газомоторного компрессора? . | 19Э, 19ТО |
|  | [5] п.13.2.13 | При проведении работ в картере маховик газомоторного компрессора должен быть... | 19Э, 19ТО |
|  | [5] п.13.3.1 | На каком минимальном расстоянии от воздухозаборных камер газоперекачивающих агрегатов с газотурбинным приводом не должно быть источников запыления воздуха? | 19Э, 19ТО |
|  | [5] п.13.3.1 | Чем из указанного ниже может быть покрыта поверхность земли на открытых участках вблизи воздухозаборных камер газоперекачивающих агрегатов с газотурбинным приводом? | 19Э, 19ТО |
|  | [5] п. 13.3.5 | В чем необходимо убедиться, прежде чем приступать к вскрытию турбины, камеры сгорания, турбодетандера, блока регулирующего и стопорного клапанов и центробежного нагнетателя у газоперекачивающих агрегатов с газотурбинным приводом? . | 19Э, 19ТО |
|  | [5] п.13.4.2 | С какой целью при эксплуатации компрессорных станций с электроприводом необходимо вести постоянное наблюдение за сальниковым уплотнением в отверстиях стены, отделяющей помещение электродвигателей от галереи нагнетателей? | 19Э, 19ТО |
|  | [5] п.14.6 | Ограждение по периметру газовой скважины подземного хранилища газа должно быть оснащено ... | 19Э, 19ТО |
|  | [5] п.14.7 | Какой минимальной ширины должна быть минерализованная полоса, которая устраивается по периметру территории вокруг газовых скважин подземных хранилищ газа? | 19Э, 19ТО |
|  | [5] п. 14.8 | Что следует предпринять при обнаружении газопроявлений в пределах территории подземного хранения газа? | 19Э, 19ТО |
|  | [5] п.15.5 | На каком минимальном расстоянии от здания газораспределительной и газоизмерительной станции (ГРС и ГИС) должна быть предусмотрена установка запорной арматуры на входе и выходе газа в (из) ГРС и ГИС? | 19Э, 19ТО |
|  | [5] п.15.6 | Какое минимальное число выходов должно иметь помещение редуцирующей газораспределительной ГРС? | 19Э |
|  | [5] п.15.8 | Какой должна быть температура в помещениях газораспределительных станций, эксплуатируемых без постоянного дежурства персонала? | 19Э, 19ТО |
|  | [5] п.15.16 | С какой периодичностью должен производиться контроль на загазованность помещения газораспределительной станции (ГРС) с централизованным (объездным) обслуживанием? | 19Э, 19ТО |
|  | [5] 15.16 | С какой периодичностью должен производиться контроль на загазованность помещения газораспределительной станции (ГРС) с вахтенным обслуживанием? | 19Э, 19ТО |
|  | [5] 15.16 | С какой периодичностью должен производиться контроль на загазованность помещения газораспределительной станции (ГРС) с периодическим (надомным) обслуживанием? | 19Э, 19ТО |
|  | [5] п.15.17 | Каким способом должны выявляться места утечек газа на соединениях трубопроводов и арматуры в помещении газораспределительной станции? | 19Э, 19ТО |
|  | [5] п.15.20 | На каком минимальном расстоянии от ограждений газораспределительной и газоизмерительной станции необходимо устанавливать продувочные свечи, предназначенные для стравливания газа только из коммуникаций и оборудования? | 19Э, 19ТО |
|  | [5] п.15.26 | Как должны храниться одоранты, применяемые для одоризации газа? | 19Э, 19ТО |
|  | [5] п.15.30 | Как должен быть немедленно нейтрализован одорант, пролитый на пол или на землю? | 19Э, 19ТО |
|  | [5] п.16.2.12 | В каких случаях разрешается проверка работоспособности электрических КИПиА, оборудования систем автоматики и телемеханики во взрывоопасных зонах тестером, мегомметром, калибратором и другими приборами в обычном исполнении? | 19Э, 19ТО |
|  | [5] п.16.2.13 | Разрешается ли установка дополнительных прокладок в уплотнениях взрывозащищенного оборудования, если это не предусмотрено их конструкцией или инструкцией по их эксплуатации? | 19Э, 19ТО |
|  | [5] п.16.2.14 | Разрешается ли на объектах магистральных газопроводов совместная установка в щитах местной автоматики приборов, к которым подводится горючая или взрывоопасная измеряемая среда и электрических КИП (с их питанием) в не взрывозащищенном исполнении? | 19Э, 19ТО |
|  | [5] п.16.2.19 | Какие дополнительные устройства должны иметь манометры на газопроводах и аппаратах с давлением, равным или более 10 МПа? | 19Э, 19ТО |
|  | [5] п.16.2.19 | Что указывает красная черта на шкале манометра? | 19Э, 19ТО |
|  | [5] п.17.2.11 | При каких уровнях шума в рабочей зоне запрещается даже кратковременное нахождение в ней персонала магистральных газопроводов? | 19Э, 19ТО |
|  | [5] п.17.2.11 | Зоны с каким уровнем шума в производственных помещениях должны быть обозначены знаками безопасности на объектах магистральных газопроводов? | 19Э, 19ТО |
|  | [5] п.18.2. | Для каких целей на технологических объектах магистральных газопроводов разрешается применять метанол? | 19Э, 19ТО |
|  | [5] п.18.9. | Укажите необходимое соотношение добавок в метанол для исключения его ошибочного применения: | 19Э, 19ТО |
|  | [5] п.18.15. | Что должно быть нанесено несмываемой краской на поверхности емкости, цистерны для перевозки метанола, емкости для его слива и хранения, на метанольных установках? | 19Э, 19ТО |
|  | [5] п.18.31. | Укажите ПДК метанола в воздухе рабочей зоны: | 19Э, 19ТО |
|  | [5] Приложение А, п.А.8.2. | Укажите опасную и смертельную дозу метанола при попадании его внутрь организма: | 19Э, 19ТО |
|  | [5] п.19.19. | При каком минимальном содержании кислорода в воздухе применение фильтрующих противогазов запрещено? | 19Э, 19ТО |
|  | [5] п.19.20. | Какие типы противогазов необходимо применять при работе внутри колодца, емкости, оборудования и в плохо проветриваемом помещении? | 19Э, 19ТО |
|  | [5] п.19.21. | Укажите максимальное время непрерывной работы в противогазах типа ПШ-1: | 19Э, 19ТО |
|  | [5] п.19.21. | Укажите максимальное время непрерывной работы в противогазах типа ПШ-2: | 19Э, 19ТО |
|  | [5] п.19.24. | Чем необходимо промыть глаза при попадании в них кислоты? | 19Э, 19ТО |
|  | [5] п.19.24. | Чем необходимо промыть кожу при попадании на нее кислоты? | 19Э, 19ТО |
|  | [5] п.20.1.10 | На какой максимальной высоте допускается работа с приставных лестниц на объектах магистральных газопроводов? | 19Э, 19ТО |
|  | [5] п.20.1.13 | На какое максимальное напряжение должны быть рассчитаны переносные светильники при ремонтных работах в траншеях, емкостях, колодцах на объектах магистральных газопроводов? | 19Э, 19ТО |
|  | [5] п.20.1.15 | На каком расстоянии от компрессорных станций и взрывоопасных зон допускается применение прожекторов в нормальном исполнении (не во взрывозащищенном) на объектах магистральных газопроводов? | 19Э, 19ТО |
|  | [5] п.20.1.19 | На какую минимальную величину должно быть снижено давление в магистральном газопроводе при обнаружении утечки газа в зоне производства работ? | 19Э, 19ТО |
|  | [5] п.20.1.22 | На какую минимальную величину должно быть снижено давление в газопроводе перед вскрытием участка с поврежденной изоляцией? | 19Э, 19ТО |
|  | [5] п.20.1.30 | Какой минимальный квалификационный разряд должен иметь электрогазосварщик, допущенный к сварке гарантийных сварных соединений магистральных газопроводов? | 19Э, 19ТО |
|  | [5] п.20.1.33 | Какому контролю должен быть подвергнут гарантийный сварной стык магистральных газопроводов? | 19Э, 19ТО |
|  | [5] п.20.1.34 | Как гарантийное сварное соединение магистральных газопроводов должно испытываться на герметичность? | 19Э, 19ТО |
|  | [5] п.20.1.36 | Какой документ составляется на гарантийное сварное соединение магистральных газопроводов? | 19Э, 19ТО |
|  | [5] п.20.1.36 | Кто должен подписать акт установленной формы, составленный на гарантийное сварное соединение магистральных газопроводов? | 19Э, 19ТО |
|  | [5] п.20.2.4 | Что должен предпринять руководитель до начала работы с применением машин и механизмов на объекте магистральных газопроводов? | 19Э, 19ТО |
|  | [5] п.20.3.2 | Как определяется охранная зона подземной кабельной ЛЭП, в которой запрещается ведение земляных работ на объекте магистральных газопроводов? | 19Э, 19ТО |
|  | [5] п.20.3.8 | От чего зависит крутизна откоса траншеи на объекте магистральных газопроводов? | 19Э, 19ТО |
|  | [5] п.20.3.19 | На каком минимальном расстоянии от газопровода и кабеля сторонняя организация может выполнять земляные работы, не связанные с эксплуатацией и ремонтом магистральных газопроводов и кабелей? | 19Э, 19ТО |
|  | [5] п.20.4.1 | При каком минимальном содержании кислорода внутри емкости, аппарата, цистерны, коллектора, колодца, а также в тоннеле, траншее, приямке, блок-боксе и других подобных местах, выполняемые в них работы относятся к газоопасным? | 19Э, 19ТО |
|  | [5] п.20.4.3 | Кем должен утверждаться перечень газоопасных работ, выполняемых по наряду-допуску в каждой службе, цеху, участке обособленного подразделения на объектах магистральных газопроводов? | 19Э, 19ТО |
|  | [5] п.20.4.14 | Какой минимальный состав бригады допускается при проведении газоопасных работ в колодце, тоннеле, траншее и внутри емкости (аппарата) на объекте магистральных газопроводов? | 19Э, 19ТО |
|  | [5] п.20.4.14 | Какое минимальное число работников должно выполнять газоопасную работу на объекте магистральных газопроводов? | 19Э, 19ТО |
|  | [5] п.20.4.19 | Как часто во время газоопасной работы в емкости дублер обязан справляться о самочувствии работающего в емкости? | 19Э, 19ТО |
|  | [5] п.20.4.19 | Как часто во время газоопасной работы в емкости должны проводить смену работающего в этой емкости? | 19Э, 19ТО |
|  | [5] п.20.4.25 | Разрешается ли совмещать огневую и газоопасную работы в опасной зоне на объекте магистральных газопроводов? | 19Э, 19ТО |
|  | [5] п.20.4.27 | На каком минимальном расстоянии от устья газовой скважины (без ее глушения), при условии отключения скважины и отсутствия утечек газа или конденсата из ее арматуры, а также за трубных газ проявлений, разрешается выполнение огневых работ на газопроводе? | 19Э, 19ТО |
|  | [5] Приложение А, п. А.1.1 | Назовите свойства природного газа. | 19Э, 19ТО |
|  | [5] Приложение А. п.А.2 | Укажите концентрационные пределы воспламенения метана в воздухе? | 19Э, 19ТО |
|  | [5] Приложение А. п.А.4.1 | К какому классу опасности относится одорант? | 19Э, 19ТО |
|  | [5] Приложение А. п.А.4.1 | Назовите ПДК этилмеркаптана в воздухе рабочей зоны. | 19Э, 19ТО |
|  | [5] Приложение А. п.А.4.1 | Назовите концентрационные пределы воспламенения паров этилмеркаптана в воздухе (по объему). | 19Э, 19ТО |
|  | [5] Приложение А. п.А.4.1 | Назовите формулу этилмеркаптана. | 19Э, 19ТО |
|  | [5] Приложение А. п.А.4.5 | Назовите расчетный расход одоранта (этилмеркаптана) при одоризации газа для бытового потребления. | 19Э, 19ТО |
|  | [6] п.3.8 | Дайте определение термину «Охранная зона магистрального газопровода»: | 19Э, 19ТО |
|  | [6] п.5.2.10 | Укажите периодичность проведения противоаварийных и противопожарных тренировок на всех эксплуатируемых объектах магистральных газопроводов? | 19Э |
|  | [6] п.5.2.11 | Какова на объектах магистральных газопроводов периодичность проведения комплексной противоаварииной тренировки в подразделениях организации с участием всех служб, участков и цехов? | 19Э |
|  | [6] п.6.2.2 | Допускается ли при монтаже магистрального газопровода применение труб и соединительных деталей, не имеющих сертификатов и паспортов или других документов, подтверждающих их соответствие требованиям ТНПА? | 19Э, 19ТО |
|  | [6] п.6.3.5 | Какими КИП должны быть снабжены линейные краны на магистральном газопроводе? | 19Э, 19ТО |
|  | [6] п.6.3.5 | Сколько и где должно быть установлено манометров на линейном кране газопровода? | 19Э, 19ТО |
|  | [6] п.6.3.11 | В каком положении должны находиться затворы линейных кранов и их байпасов при нормальном режиме работы магистрального газопровода? | 19Э, 19ТО |
|  | [6] п.6.6.4 | Какие данные наносятся на трубах аварийного запаса на объектах магистральных газопроводов? | 19Э |
|  | [6] п.7.1.5 | Какой из указанных ниже документов на объектах магистральных газопроводов должен быть составлен на каждую крановую площадку линейную части? . | 19Э, 19ТО |
|  | [6] п.7.3.7 | Что следует предпринять, если при проведении технического обслуживания магистрального газопровода обнаружены повреждения, характер и размеры которых по оценке лица, выполняющего осмотр, могут привести к аварии? | 19Э, 19ТО |
|  | [6] п.7.4.6 | Какие участки магистрального газопровода относятся к потенциально опасным? | 19Э, 19ТО |
|  | [6] п.7.4.8 | От чего зависит периодичность проведения внутритрубного диагностирования магистрального газопровода? | 19Э, 19ТО |
|  | [6] п.7.5.1 | Какой допускается максимальная периодичность проведения внутритрубного диагностирования магистрального газопровода? | 19Э, 19ТО |
|  | [6] п.7.5.1 | Как обозначается линейная часть магистральных газопроводов и места пересечения газопроводов с другими наземными и подземными коммуникациями? | 19Э |
|  | [6] п.7.5.2 | Какая информация должна быть указана на табличке опознавательного столбика, устанавливаемого на линейной части магистрального газопровода и в местах его пересечения с другими наземными и подземными коммуникациями? | 19Э, 19ТО |
|  | [6] п.8.4.11 | При каком повышении давления газа после нагнетателя должна срабатывать система защиты газоперекачивающего агрегата? | 19Э, 19ТО |
|  | [6] п.8.4.15 | В каком случае компрессорный цех должен быть аварийно остановлен с отключением от газопровода и стравливанием газа из технологических коммуникаций? | 19Э, 19ТО |
|  | [6] п.10.2.8 | Что должно быть указано на штурвалах запорной арматуры на газораспределительной и газоизмерительной станциях? | 19Э, 19ТО |
|  | [6] п.10.2.10 | Назовите случаи, при которых газораспределительная и газоизмерительная станция должна быть остановлена оператором самостоятельно: . | 19Э, 19ТО |
|  | [6] п.10.2.14 | В каком состоянии должна находиться запорная арматура на обводной линии газораспределительной станции при нормальном режиме работы? | 19Э, 19ТО |
|  | [6] п.10.2.17 | Обязательно ли должен быть одорирован газ, подаваемый на собственные нужды газораспределительной и газоизмерительной станции (топочная, дом оператора)? | 19Э, 19ТО |
|  | [6] п.10.3.6 | Назовите периодичность проверки на срабатывание предохранительного клапана в процессе эксплуатации газораспределительной станции? | 19Э, 19ТО |
|  | [6] п. 14.3.3 | Какие из перечисленных участков магистральных газопроводов относятся к зонам повышенной коррозионной опасности? | 19Э, 19ТО |
|  | [7] п.3.3 | При каком способе прокладки стальные магистральные трубопроводы подлежат комплексной защите от коррозии защитными покрытиями и средствами электрохимической защиты? | 19Э, 19ТО |
|  | [7] п.4.2 | В зависимости от диаметра и конкретных условий эксплуатации на магистральных трубопроводах применяют два типа защитных покрытий. Какие это типы? | 19Э, 19ТО |
|  | [7] п.4.2 | В каком случае на магистральных трубопроводах применяется усиленный тип защитных покрытий? | 19Э, 19ТО |
|  | [7] п.4.8 | Как устанавливают сплошность лакокрасочных покрытий на магистральных трубопроводах? | 19Э, 19ТО |
|  | [7] п.5.1 | Электрохимическая защита магистральных трубопроводов должна обеспечивать значения потенциалов на трубопроводе (по абсолютной величине)... | 19Э, 19ТО |
|  | [7] п.5.5 | Предусмотренные проектом средства электрохимической защиты магистральных трубопроводов в зонах блуждающего тока, следует включать в работу после укладки и засыпки участка трубопровода в течение периода не более ... | 19Э, 19ТО |
|  | [7] п.5.5 | В течении какого максимального периода после укладки и засыпки участка магистрального трубопровода следует включать в работу предусмотренные проектом средства электрохимической защиты в зоне, где отсутствуют блуждающие токи? . | 19Э, 19ТО |
|  | [7] п.5.5 | СТБ ГОСТ Р 51164-2001 устанавливает сроки, в течение которых следует включать в работу предусмотренные проектом средства электрохимической защиты уложенного и засыпанного грунтом участка магистрального трубопровода. Как поступать, если проектом предусматриваются более поздние сроки окончания строительства средств электрохимической зашиты и ввода их в эксплуатацию? | 19Э, 19ТО |
|  | [7] п.5.6 | На каком этапе строительства должна быть построена и включена в работу система электрохимической зашиты от коррозии всего магистрального трубопровода в целом? | 19Э, 19ТО |
|  | [7] п.5.10.4 | Каким должен быть срок службы анодного заземления (включая линию постоянного тока и контактные узлы) в системах катодной защиты для строящихся и реконструируемых магистральных трубопроводов? | 19Э, 19ТО |
|  | [7] п.5.10.7 | Каким кабелем производится соединение точки дренажа и минуса катодной станции в системах катодной защиты магистральных трубопроводов? . | 19Э, 19ТО |
|  | [7] п.6.2.4 | При нанесении на магистральный трубопровод защитных покрытий из полимерных лент и оберток следует контролировать ширину нахлеста смежных витков, которая при однослойном нанесении составляет не менее ... | 19Э, 19ТО |
|  | [7] п.6.2.4 | При нанесении на магистральный трубопровод защитных покрытий из полимерных лент и оберток следует контролировать ширину нахлеста смежных витков. При двухслойном покрытии наносимый виток должен перекрывать уложенный на... | 19Э, 19ТО |
|  | [7] п.6.2.5 | В каком объеме производится проверка толщины защитного покрытия магистральных трубопроводов при трассовом нанесении? | 19Э, 19ТО |
|  | [7] п.6.2.6 | В каком объеме производится проверка адгезии защитного покрытия после его трассового нанесения на магистральный трубопровод? | 19Э, 19ТО |
|  | [7] п.6.2.9 | Когда производят контроль сплошности защитного покрытия на уложенном и засыпанном магистральном трубопроводе, находящемся в незамерзшем грунте? | 19Э, 19ТО |
|  | [7] п.6.3.2 | Какие параметры проверяются при контроле лакокрасочных и стеклоэмалевых защитных покрытий магистральных трубопроводов надземной прокладки? | 19Э, 19ТО |
|  | [7] п.6.4.2 | С какой периодичностью в общем случае проводятся измерения защитных потенциалов относительно неполяризующегося электрода на всех контрольно-измерительных пунктах систем электрохимической защиты магистральных трубопроводов? | 19Э, 19ТО |
|  | [7] п.6.4.6 | С какой периодичностью на магистральных трубопроводах необходимо производить проверку работы установок электрохимической защиты, обеспеченных дистанционным контролем, и установок протекторной зашиты? | 19Э, 19ТО |
|  | [7] п.6.6 | С какой периодичностью должно проводиться комплексное обследование магистральных трубопроводов с целью определения их коррозионного состояния и состояния противокоррозионной зашиты на участках, не относящихся к участкам с высокой коррозионной опасностью? | 19Э, 19ТО |
|  | [8] п.1.11 | Какой вид контроля качества работ должен осуществляться производителями работ строительных организаций при производстве строительно-монтажных работ на магистральных трубопроводах? | 19Э, 19ТО |
|  | [8] п.4.1 | Что из указанного ниже необходимо выполнить с трубами перед сборкой и сваркой труб магистрального трубопровода? | 19Э, 19ТО |
|  | [8] п.4.6 | Какие сварные стыки труб магистрального трубопровода должны иметь клеймо сварщика или бригады сварщиков, выполняющих сварку? | 19Э, 19ТО |
|  | [8] п.4.6 | Сварные стыки труб магистрального трубопровода должны иметь клейма (маркировку), позволяющие установить исполнителей сварочных работ. В каком случае сварной стык маркируются несмываемой краской снаружи трубы? | 19Э, 19ТО |
|  | [8] п.4.6 | Сварные стыки труб магистрального трубопровода должны иметь клейма (маркировку), позволяющие установить исполнителей сварочных работ. Какое требование предъявляется к месту нанесения клейма? . | 19Э, 19ТО |
|  | [8] п.4.15 | Разрешается ли в процессе строительства магистрального трубопровода изготавливать в полевых условиях сварные соединительные детали (отводы, тройники, переходы и др.)? | 19Э, 19ТО |
|  | [8] п.4.16 | Укажите случаи на магистральных трубопроводах, в которых сварщику необходимо сварить допускной стык в условиях, тождественных с условиями сварки на трассе (кроме случая, когда сварщик впервые приступает к сварке магистрального трубопровода): | 19Э, 19ТО |
|  | [8] п.4.44 | Как должны располагаться продольные сварные швы труб при холодном гнутье труб и двухтрубных секций на трубогибочных станках для последующего применения на магистральных трубопроводах? | 19Э, 19ТО |
|  | [8] п.11.29 | Магистральный трубопровод подвергается испытанию на прочность и проверке на герметичность. На каком этапе и при каком давлении проводится проверка на герметичность? | 19Э, 19ТО |
|  | [8] п.11.32 | При пневматическом испытании магистрального трубопровода после подъема давления до 0,3 от испытательного начался осмотр трассы трубопровода. Допускается ли во время осмотра производить дальнейший подъем давления? | 19Э, 19ТО |
|  | [8] п.11.33, [10] п.3.29 | В процессе пневматических испытаний магистрального трубопровода давление поднимается от 0,3 испытательного до испытательного, затем трубопровод выдерживается под испытательным давлением. Допускается ли в эти моменты времени производить осмотр трассы трубопровода? | 19Э, 19ТО |
|  | [8] п.11.42, [10] п.6.19 | Какое требование предъявляется к выбору шкалы манометра, используемого для измерения давления при всех способах испытания на прочность и проверке на герметичность магистральных трубопроводов? | 19Э, 19ТО |
|  | [8] п.11.42, [10] п.6.19 | Где устанавливаются манометры для измерения давления при всех способах испытания на прочность и проверке на герметичность магистральных трубопроводов? | 19Э, 19ТО |
|  | [9] п.1.1 | Какие способы прокладки магистральных трубопроводов допускаются только как исключение при соответствующем обосновании? | 19Э, 19ТО |
|  | [9] п.1.5 | Допускается ли прокладка магистральных трубопроводов по территориям населенных пунктов, промышленных и сельскохозяйственных предприятий? | 19Э, 19ТО |
|  | [9] п.1.5 | Допускается ли прокладка магистральных трубопроводов по территориям аэродромов, железнодорожных станции, морских и речных портов, пристаней и других аналогичных объектов? | 19Э, 19ТО |
|  | [9] п.2.1 | На сколько классов подразделяются магистральные газопроводы в зависимости от рабочего давления в трубопроводе? | 19Э, 19ТО |
|  | [9] п.2.1 | Какие магистральные газопроводы относятся к I классу? | 19Э, 19ТО |
|  | [9] п.2.1 | Какие магистральные газопроводы относятся ко II классу? | 19Э, 19ТО |
|  | [9] п.2.2 | На сколько классов подразделяются магистральные нефтепроводы в зависимости от диаметра трубопровода? | 19Э, 19ТО |
|  | [9] п.2.2 | Какие магистральные нефтепроводы и нефтепродуктопроводы относятся к I классу? | 19Э, 19ТО |
|  | [9] п.2.2 | Какие магистральные нефтепроводы и нефтепродуктопроводы относятся ко II классу? . | 19Э, 19ТО |
|  | [9] п.2.2 | Какие магистральные нефтепроводы и нефтепродуктопроводы относятся к III классу? | 19Э, 19ТО |
|  | [9] п.2.2 | К какому классу относятся магистральные нефтепроводы и нефтепродуктопроводы диаметром 300 мм и менее? | 19Э, 19ТО |
|  | [9] п.2.3 | Магистральные трубопроводы и их участки подразделяются на категории в зависимости от условий работы и диаметра. Какие это категории? | 19Э, 19ТО |
|  | [9] п.3.7 | Допускается ли предусматривать прокладку магистральных трубопроводов в тоннелях железных и автомобильных дорог, а также в тоннелях совместно с электрическими кабелями и кабелями связи и трубопроводами иного назначения, принадлежащими другим министерствам и ведомствам? | 19Э, 19ТО |
|  | [9] п.4.3 | Из каких материалов следует проектировать колодцы, ограды и киоски, в которых на магистральных трубопроводах производится установка запорной арматуры, соединяемой при помощи фланцев? | 19Э, 19ТО |
|  | [9] п.4.11 | На трассе магистрального трубопровода должна предусматриваться установка сигнальных знаков, оснащенных соответствующими щитами с надписями - указателями. Какое требование предъявляется к размещению этих знаков? | 19Э, 19ТО |
|  | [9] п.5.1 | Каким при подземной прокладке следует принимать заглубление магистральных трубопроводов до верха трубы на болотах или торфяных грунтах, подлежащих осушению, а также при пересечении оросительных и осушительных (мелиоративных) каналов (от дна канала)? | 19Э, 19ТО |
|  | [9] п.5.1 | Какова минимальная величина заглубления магистрального трубопровода до верха трубы при условном диаметре трубопровода менее 1000 мм в общем случае (кроме случаев прокладки на болотах или торфяных грунтах, на пахотных и орошаемых землях и других отдельных случаев)? | 19Э, 19ТО |
|  | [9] п.5.1 | Заглубление магистральных трубопроводов до верха трубы на болотах или торфяных грунтах, подлежащих осушению, надлежит принимать, не менее ... | 19Э, 19ТО |
|  | [9] п.5.1 | Заглубление магистральных трубопроводов (при условном диаметре менее 1000 мм) до верха трубы надлежит принимать на пахотных и орошаемых землях, не менее ... | 19Э, 19ТО |
|  | [9] п.5.1 | Заглубление магистральных трубопроводов (при условном диаметре менее 1000 мм) при пересечении оросительных и осушительных (мелиоративных) каналов надлежит принимать от дна канала до верха трубы не менее ... | 19Э, 19ТО |
|  | [9] п.5.5 | Какое расстояние между магистральными трубопроводами в свету должно применяться при их взаимном пересечении? | 19Э, 19ТО |
|  | [9] п.5.13 | На трассе магистральных трубопроводов следует предусматривать установку постоянных реперов на расстоянии друг от друга не более ... | 19Э, 19ТО |
|  | [9] п.5.35 | Ввод магистрального трубопровода в здания (в компрессорные, насосные и т.д.) следует осуществлять через проем, размеры которого должны превышать диаметр трубопровода не менее чем на ... | 19Э, 19ТО |
|  | [9] п.6.2 | Проектирование переходов магистральных трубопроводов через водные преграды допускается без производства дополнительных изысканий, если проектирование осуществляется по материалам изысканий, срок давности которых не превышает... | 19Э, 19ТО |
|  | [9] п.6.23 | Какое требование предъявляется к криволинейности участка магистрального трубопровода при прокладке на болотах? | 19Э, 19ТО |
|  | [9] п.6.32 | На какое расстояние должны выводиться от бровки земляного полотна концы футляров, устанавливаемых на участках переходов нефтепроводов и нефтепродуктопроводов через автомобильные дороги III и IV категорий? | 19Э, 19ТО |
|  | [9] п.6.33 | Из какого материала должны быть выполнены уплотнения на концах защитных футляров магистральных газопроводов при подземных переходах через железные и автомобильные дороги? | 19Э, 19ТО |
|  | [9] п.11.9, п.11.26 | С какой стороны от магистрального трубопровода, как правило, располагается кабельная и воздушная линия технологической связи? | 19Э, 19ТО |
|  | [9] п.11.14 | Кабельная линия технологической связи магистрального трубопровода должна быть зафиксирована на местности указательными столбиками. В каком из вариантов ответа указаны места, в которых указательные столбики не устанавливаются? . | 19Э, 19ТО |
|  | [9] п.13.4 | Какого размера непровары и трещины допускаются в сварных швах сварных труб, используемых для строительства магистральных трубопроводов? | 19Э, 19ТО |
|  | [10] п.3.2 | Что из указанного ниже должно предшествовать испытанию магистрального трубопровода на прочность и проверке на герметичность? | 19Э, 19ТО |
|  | [10] п.3.6 | На каком этапе испытаний на прочность и герметичность участков магистрального трубопровода проводится проверка на герметичность? | 19Э, 19ТО |
|  | [11] п.5.1 | Что из указанного ниже относится к контролю качества сварных соединений магистральных трубопроводов? | 19Э, 19ТО |
|  | [11] п.5.16 | Какой объем сварных соединений труб, труб с деталями трубопроводов, арматурой подлежит визуальный контролю и обмеру при строительстве магистральных трубопроводов? | 19Э, 19ТО |
|  | [11] п.5.17 | Какое требование предъявляется к нанесению клейма сварщика на стык магистрального трубопровода в случае, когда стык выполнялся бригадой сварщиков? | 19Э, 19ТО |
|  | [11] прим. к п.5.17 | В каком случае при строительстве магистрального трубопровода клеймо сварщика (бригады) и порядковый номер плети (секции) на трубы допускается наносить сваркой электродами с основным покрытием? | 19Э, 19ТО |
|  | [12] п. 3.27 | Что такое объект магистрального нефтепровода (нефтепродуктопровода): | 19Э, 19ТО |
|  | [12] п. 3.18 | Что такое магистральный трубопровод (для нефти и нефтепродуктов)? | 19Э, 19ТО |
|  | [12] п. 3.61 | Что такое узел пуска внутритрубных устройств? | 19Э, 19ТО |
|  | [12] п. 3.50 | Что такое специализированная организация? | 19Э, 19ТО |
|  | [12] п. 5.1.17 | Допускается ли эксплуатация вновь построенных, реконструированных объектов магистральных трубопроводов до получения заключения о соответствии объекта строительства утвержденной проектной документации, требованиям безопасности и эксплуатационной надежности, за исключением периода комплексного опробования под нагрузкой? . | 19Э, 19ТО |
|  | [12] п. 5.2.2 | Кем должна осуществляться эксплуатация объектов магистральных трубопроводов? | 19Э, 19ТО |
|  | [12] п. 5.2.3 | При эксплуатации объектов магистральных нефтепроводов (нефтепродуктов) должны быть обеспечены? | 19Э |
|  | [12] п. 6.1.1 | Как следует проводить техническое обслуживание и ремонт магистральных трубопроводов и их объектов? | 19Э, 19ТО |
|  | [12] п. 6.1.3 | Кем должно осуществляться техническое обслуживание и ремонт магистральных трубопроводов и их объектов? | 19Э, 19ТО |
|  | [12] п. 6.2.1.2, 6.2.1.3, 6.2.1.5 | Техническое обслуживание линейной части магистральных трубопроводов включает? | 19Э, 19ТО |
|  | [12] п. 6.2.1.6 | На каком расстоянии производится расчистка трассы линейной части магистрального трубопровода от деревьев, кустарников и их поросли для обеспечения свободного передвижения техники и пожарной безопасности? | 19Э, 19ТО |
|  | [12] п. 6.2.2.1 | Охранная зона вокруг емкостей для дренажа нефти (нефтепродуктов), емкостей для аварийного сброса нефти (нефтепродуктов) это? | 19Э, 19ТО |
|  | [12] п. 6.2.2.2 | Какие действия запрещается производить в охранных зонах магистральных трубопроводов? Выберите правильный вариант. | 19Э, 19ТО |
|  | [12] п. 6.2.2.3 | За сколько времени до начала работ организация, имеющая намерения проводить работы в охранной зоне, обязана пригласить представителя эксплуатирующей организации на место производства работ для осуществления контроля за соблюдением мер по обеспечению сохранности объектов магистральных трубопроводов? | 19Э, 19ТО |
|  | [12] п. 6.2.2.4 | За чем должен следить персонал эксплуатирующей организации при выезде на трассу магистрального трубопровода независимо от основных обязанностей? | 19Э |
|  | [12] п. 6.2.5.1 | В процессе эксплуатации подземных переходов МТ через железные и автомобильные дороги необходимо проверять? | 19Э, 19ТО |
|  | [12] п. 6.3.3.1 | Резервуарные парки (резервуары) должны быть оснащены? Выберите правильный ответ. | 19Э, 19ТО |
|  | [12] п. 6.3.3.2 | Какой уровень заполнения нефтью (нефтепродуктом) для каждого резервуара должен быть установлен? . | 19Э, 19ТО |
|  | [12] п. 6.3.3.6 | Как должно быть организовано техническое обслуживание резервуара и его оборудования? | 19Э, 19ТО |
|  | [12] п. 8.1.2 | Ремонт магистральных трубопроводов и их объектов подразделяют на? | 19Э, 19ТО |
|  | [13] п. 5.1.1 | На каком этапе и какая организация определяет цели и задачи технического диагностирования, формирует требования к исполнителю технического диагностирования и порядок его проведения? | 19Э, 19ТО |
|  | [13] п. 5.1.2 | Что является основной задачей технического диагностирования? | 19Э, 19ТО |
|  | [13] п.5.1.3 | Какая организация формирует техническое задание на проведение работ по техническому диагностированию? | 19Э, 19ТО |
|  | [13] п. 5.1.4 | Кто определяет порядок проведения технического диагностирования, состав используемого диагностического оборудования и методики, отвечающие требованиям, установленным эксплуатирующей организацией? | 19Э, 19ТО |
|  | [13] п. 5.2.2 | С какой целью применяется внутритрубное диагностирование? . | 19Э, 19ТО |
|  | [13] п. 5.2.3 | С какой целью проводится наружное диагностирование трубопроводов методами неразрушающего контроля? | 19Э, 19ТО |
|  | [13] п. 5.2.4 | С какой целью проводится комплексное наземное обследование трубопроводов? | 19Э, 19ТО |
|  | [13] п.5.3 | Чем должен руководствоваться исполнитель технического диагностирования? | 19Э, 19ТО |
|  | [13] п. 6.1.5 | Какие сведения исполнитель технического диагностирования предоставляет эксплуатирующей организации? | 19Э, 19ТО |
|  | [13] п. 6.2.2.1 | Какая организация проводит анализ возможности безопасного пропуска внутритрубный инспекционный прибор по трубопроводу? | 19Э, 19ТО |
|  | [13] п.6.4.1.1 | Кем должны быть разработаны и утверждены технологические операции по запасовке, пуску, пропуску, приему и извлечению средств очистки и диагностики? | 19Э, 19ТО |
|  | [13] п. 6.4.1.2 | Пропуск средства очистки и диагностирования запрещен: | 19Э, 19ТО |
|  | [13] п. 6.4.1.3 | До начала запасовки внутритрубного инспекционного прибора необходимо: . | 19Э, 19ТО |
|  | [13] п. 6.4.1.4 | Программирование внутритрубного инспекционного прибора должно выполняться: | 19Э, 19ТО |
|  | [13] п.6.4.2.2 | Заполнение камеры пуска средства очистки и диагностирование продуктом перекачки из магистрального нефтепровода (нефтепродуктопровода) до начала пуска очистного устройства или внутритрубного инспекционного прибора производится: | 19Э, 19ТО |
|  | [13] п. 9.1.1 | Требования к содержанию отчетной документации по техническому диагностированию: | 19Э, 19ТО |
|  | [13] п.9.2.4 | Срок хранения отчетной документации по результатам технического диагностирования магистральных нефтепроводов (нефтепродуктопроводов): | 19Э, 19ТО |
|  | [14] п.8 | Какая дата считается датой приемки в эксплуатацию законченного строительством объекта? | 19Э, 19ТО |
|  | [15] п.4.4 | Каким субъектом отношений в области промышленной безопасности устанавливается назначенный ресурс (назначенный срок службы) технических устройств, в случае отсутствия в их паспорте (формуляре) сведений о назначенном ресурсе (назначенном сроке службы)? | 19Э, 19ТО |
|  | [15] п.4.8 | Каким субъектом отношений в области промышленной безопасности организуется проведение работ по техническому диагностированию, прогнозированию технического состояния и установлению назначенного ресурса (назначенного срока службы) безопасной эксплуатации технических устройств, оборудования и сооружений? | 19Э, 19ТО |
|  | [15] п.4.11 | Допускается в пределах одного года совмещать работы по техническому диагностированию, с работами по техническому освидетельствованию в соответствии с требованиями ТНПА в случае ... | 19Э, 19ТО |
|  | [15] п.5.2.7 | В течении какого срока должна храниться у собственника отчетная техническая документация по техническому диагностированию, прогнозированию технического состояния и установлению назначенного ресурса (назначенного срока службы) безопасной эксплуатации технических устройств, оборудования и сооружений? | 19Э, 19ТО |
|  | [15] п.6.1 | Кто осуществляет разработку индивидуальной программы технического диагностирования, при отсутствии ТНПА, определяющего порядок технического диагностирования конкретного типа технического устройства? | 19Э, 19ТО |
|  | [16] п.354 | Какой метод неразрушающего контроля применяется при проведении пневматического испытания? | 19ТО |
|  | [16] п.349 | Допускается ли не проводить наружный и внутренний осмотры и гидравлические испытания сосуда, поставленного изготовителем в собранном виде в законсервированном состоянии, перед пуском в работу. | 19ТО |
|  | [16] п.346 | Гидравлические испытания сосудов допускается проводить только ... | 19ТО |
|  | [16] п.342 | Что необходимо выполнить перед внутренним осмотром сосуда? | 19ТО |
|  | [16] п.297 | Допускается ли эксплуатация сосудов в случае, если предохранительные устройства не прошли ревизию (продление срока эксплуатации)? | 19ТО |
|  | [16] п.321 | Кем должны быть оформлены результаты технического освидетельствования? | 19ТО |
|  | [16] п.321 | Результат технического освидетельствования должен быть записан в паспорт оборудования с указанием | 19ТО |
|  | [16] п.321 | В какой документ записываются результаты технического освидетельствования оборудования под давлением? | 19ТО |
|  | [16] п.320 | Что необходимо провести если оборудование под давлением было демонтировано и установлено на новом месте? | 19ТО |
|  | [16] п.320 | Что необходимо провести, в случае, если оборудование под давлением не эксплуатировалось более 12 месяцев? | 19ТО |
|  | [16] п.293 | В какой документ должны быть внесены сведения о настройке предохранительных устройств сосуда, работающего под давлением лицом, выполняющим указанные операции? | 19ТО |
|  | [16] п.214 | Куда необходимо вносить сведения о ремонтных работах, вызывающих необходимость досрочного проведения технического освидетельствования, о материалах, использованных при ремонте, а также сведения о контроле качества сварки? | 19ТО |
|  | [16] п. 213 | Допуск людей внутрь оборудования под давлением, должен быть произведен… | 19ТО |
|  | [16] п.211 | Допускается ли проведение ремонта сосудов и их элементов, в которых находится среда под избыточным давлением? | 19ТО |
|  | [16] п.209 | Что должно быть установлено для подключения манометров с оборудованием, работающим под давлением? | 19ТО |
|  | [16] п.188 | В качестве предохранительных устройств применяются … | 19ТО |
|  | [16] п.357 | Кто должен нести ответственность за своевременную и качественную подготовку сосуда к техническому освидетельствованию? | 19ТО |
|  | [16] п.177 | Кто устанавливает периодичность, с которой лицо, ответственное за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования под давлением, должен осматривать оборудование под давлением, находящееся в рабочем состоянии? | 19ТО |
|  | [16] п.170 | Кем оформляется запись в паспорте оборудования, работающего под давлением, о вводе (допуске) в эксплуатацию? . | 19ТО |
|  | [16] п.149 | Допускается ли исправление дефектов без заварки мест их выборки на сосудах, работающих под давлением? | 19ТО |
|  | [16] п.64 | Разрешается ли удалять дефекты сварных соединений на сосудах способами термической резки (строжки)? . | 19ТО |
|  | [16] п. 1 | Границей сосуда являются … | 19ТО |
|  | [16] п. 1 | Укажите особенность определения вместимости сосуда. … | 19ТО |
|  | [16] п. 4 | В соответствии с "Правилами по ' обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением", стационарно установленный сосуд (баллон) - … | 19ТО |
|  | [16] п. 4 | В соответствии с Правилами по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением", техническое освидетельствование - … | 19ТО |
|  | [16] п. 57 | При изготовлении, монтаже, ремонте, технической модернизации оборудования под давлением применяется технология сварки, … | 19ТО |
|  | [16] п. 60 | К производству работ по сварке и прихватке элементов оборудования, предназначенных для работы под давлением, допускаются сварщики, имеющие … | 19ТО |
|  | [16] п. 110 | Визуальному осмотру и измерениям подлежат … | 19ТО |
|  | [16] п. 106 | Что должны проходить контрольно-измерительные приборы, применяемые при контроле сварных соединений? | 19ТО |
|  | [16] п. 109 | Результаты контроля качества сварных соединений признаются положительными, если… | 19ТО |
|  | [16] п. 111 | Перед визуальным осмотром поверхности сварного шва и прилегающих к нему участков основного металла должны быть зачищены от шлака и других загрязнений … | 19ТО |
|  | [16] п. 113 | Ультразвуковую дефектоскопию и радиографический контроль проводят в целях выявления в сварных соединениях … | 19ТО |
|  | [16] п. 120 | Механическим испытаниям должны быть подвергнуты контрольные стыковые сварные соединения в целях … | 19ТО |
|  | [16] п. 129 | Гидравлическое испытание отдельных деталей, элементов или блоков оборудования, работающего под давлением, на месте монтажа (доизготовления) не является обязательным, если они прошли … | 19ТО |
|  | [16] п. 139 | Для гидравлического испытания оборудования под давлением, следует использовать … | 19ТО |
|  | [16] п. 141 | При заполнении оборудования, работающего под давлением, водой … | 19ТО |
|  | [16] п. 183 | При регистрации сосуда, не имеющего технической документации изготовителя, паспорт должен быть составлен….… | 19ТО |
|  | [16] п. 171 | На каждом сосуде, введенном в эксплуатацию, должна быть прикреплена табличка. Что в том числе должно быть указанно на данной табличке? | 19ТО |
|  | [16] п. 151 | Каким документом подтверждается контроль качества монтажа? | 19ТО |
|  | [16] п. 69 | Сварные соединения элементов, работающих под избыточным давлением, подлежат маркировке (клеймению), позволяющему установить фамилию сварщика, выполнившего сварку, с толщиной стенки этих сварных соединений … | 19ТО |
|  | [16] п. 206 | Шкала манометра выбирается … | 19ТО |
|  | [17] ст. 24 | В каких целях потенциально опасные объекты подлежат техническому освидетельствованию? | 19ТО |
|  | [17] ст. 27 | Что относится к объектам экспертизы промышленной безопасности? | 19Э |
|  | [17] ст. 27 | Что из указанного ниже может подлежать экспертизе промышленной безопасности, проводимой экспертами в области промышленной безопасности организаций, имеющих разрешение на право проведения экспертизы промышленной безопасности? | 19Э |
|  | [17] ст. 27 | Какой документ является результатом проведения экспертизы промышленной безопасности? | 19Э |
|  | [17] ст. 27 | За что из указанного ниже несет ответственность эксперт, проводивший экспертизу промышленной безопасности? | 19Э |
|  | [17] ст. 1 | Промышленная безопасность - ... | 19Э |
|  | [17] ст. 1 | Экспертиза промышленной безопасности - ... | 19Э |